# Gerätebeschreibung

- Kältemittel: R134a

- Zwei Kältekreisläufe

- Entlastung bis auf 15% der Vollast möglich

- Halbhermetische(r), horizontale(r) Schraubenverdichter

- Ein Rohrbündelverdampfer im Sprayverfahren

- Elektronische Expansionsventile

- Jeweils ein Wasseintritts- und Wasseraustrittsanschluss

- Ein zentraler Stromnetzanschluss

- Steuerung auf Mikroprozessorbasis mit Bedienerschnittstelle

- Auslegung und Zertifizierung nach Eurovent-Standards

- Auslegung in Übereinstimmung mit EU-Richtlinien für Maschinenanlagen, elektromagnetische Verträglichkeit und Druckbehälter sowie nationalen Vorschriften

# Konstruktionsmerkmale

- Gerät komplett lackiert – 500-stündige Salzsprühnebelprüfung

- Wetterbeständige Schalttafeln

- Gesamtes Gerät vor Schäden beim Transport und bei der Aufstellung geschützt

# Verdichter

- Halbhermetischer, horizontaler Schraubenverdichter

- Direktantrieb – maximale Drehzahl: 3000 U/min bei Hz

- Beide Rotoren in gleicher horizontaler Ebene

- Sauggasgekühlter Motor

- Ölschmierung durch Differenz zwischen Kältemittel-Hoch- und -Niederdruckseite

- Kontinuierliche Lastregelung durch öldruckbetätigtes Schieberventil

- Sterndreieckstarter

- Integrierter Ölfilter

# Verdampfer

- Rohrbündelverdampfer im Sprayverfahren

- Frostschutz durch selbstregelnde Elektrobegleitheizung

- Gerillte Wasserrohranschlüsse für Victaulic-Kupplungen

## Verflüssiger

- Aluminiumlamellen mechanisch mit Kupferrohren verbunden

- Integrierter Unterkühlkreislauf

# Ventilatoren

- Ventilatorflügel aus Composit-Werkstoff

- Motor entspricht Schutzart IP55, Klasse F

- Motor mit dauergeschmierten Kugellagern

Kältemittelkreislauf

- Zwei Kältemittelkreisläufe – jeweils mit einem oder zwei Verdichtern

- Pro Kreislauf:

- Flüssigkeitsleitung-Absperrventil

- Austauschbarer Filtertrockner

- Elektronisches Expansionsventil

- Füllventil

- Absperrventil auf  Verdichter- und Ölleitungsseite

- Betriebsfüllung Kältemittel (R134a) und Öl

# Elektro-Schaltschrank

- Werkseitig komplett montiert und verdrahtet

- Wetterbeständig

- Schaltschranktüren können vollständig geöffnet werden

- Trennschalter, der nur bei geschlossener Tür betätigt werden kann

- Ein unterbrechungsfreier Sterndreickstarter pro Verdichter, werkseitig montiert und verdrahtet

- Ein Stromnetzanschluss für Kraft- und Steuerstrom

- Primär- und sekundärseitig abgesicherter Steuerstromtransformator

# Regel- und Steuersystem

- PI-Regelung auf Mikroprozessorbasis

- Bedienerschnittstelle mit Klartextanzeige

- Menügesteuerter Zugriff auf sämtliche Einstellungs- und Sicherheitsparameter

- Dadurch sichergestellt:

- Lastregelung

- Fehlererkennung

- Anlaufen der Verdichter und Ventilatoren

- Diagnose und Überwachung

- Automatische Korrektur bei zu hohem oder niedrigem Druck und Überstrom, um Abschaltung des Gerätes zu vermeiden

- Möglichkeit für direkten Anschluss mit einem Gebäudemanagementsystem (Voraussetzung: Unterstützung des offenen Kommunikationsprotokolls LonTalk™)

# Text boxes

Gerätebeschreibung

Luftgekühlte Wasserkühlmaschine mit Schraubenverdichtern (Series R()

Modelle RTAC 120 - 400

(400 bis 1500 kW – 50 Hz)

## RLC-PRG002-DE

## CG-PRGXXX-E4