# Hűtőberendezés leírása

- R134a hűtőközeg

- Két hűtőkör

- Fokozatmentes teljesítményszabályozás 15-100% között

- Félhermetikus vízszintes csavarkompresszor(ok)

- Esőfilmes típusú csőköteges elpárologtató

- Elektronikus expanziós szelepek

- Egy belépő és egy kilépő vízcsatlakozó csonk

- Egyetlen villamos hálózati csatlakozó az egész hűtőberendezéshez

- Mikroprocesszoros vezérlés kezelőegységgel

- Az Eurovent szabványok szerinti besorolás és minősítés

- Megfelel a gépekre, az elektromágneses és nyomás alatti berendezésekre vonatkozó EK-előírásoknak, illetve a helyi törvényi előírásoknak.

# Az összeállítás jellemzői

- A berendezés teljes egészében festett, legalább 500 órás sóspermet ködtesztet kibír

- Időjárásbiztos elektromos panelek

- A teljes hőcserélő biztonsága garantált a szállítási és szerelési műveletek során

# A kompresszor jellemzői

- Félhermetikus vízszintes csavarkompresszorok

- Közvetlen meghajtás maximális fordulatszám: 3000 ford/perc 50 Hz-en

- Két forgólapát ugyanabban a vízszintes síkban

- Szívóoldali gázzal hűtött motor

- Olajkenés a hűtőközeg alacsony- és magasnyomású tere közti nyomáskülönbsége által

- Folyamatos terhelésszabályozás az olajnyomás által működtetett tolattyúval

- Csillag-delta indító

- Beépített olajszűrő

# Elpárologtató berendezés jellemzői

- Csőköteg – Esőfilmes típus

- Fagyvédelem segédfűtéssel

- Hornyolt csöves vízcsatlakozások Victaulic csatlakozásokhoz

## Kondenzátor

- Alumínium bordás rézcsöves hőcserélő

- Utóhűtést tartalmazó körök

# Ventilátorok

- Kompozit anyagú ventilátor lapátok

- F osztályú, IP55 motor

- Állandó kenésű golyóscsapágyak a motorban

Hűtőkör

- Két hűtőkör egyenként egy vagy két csőelosztós kompresszorral

- Hűtőkörönként :

- Folyadékvezeték lezáró szelep

- Cserélhető szűrőmag szárító

- elektronikus expanziós szelep

- Töltőszelep

- Ellenőrző szelepek a forró gáz- és az olajvezetékeken

- Teljes üzemi töltés R134a hűtőközeggel és olajjal

# Elektromos panel

- Gyárilag teljesen felszerelt és huzalozott

- Időjárásbiztos

- Teljesen nyitható szerelőnyílások

- Zárható ajtó

- Kompresszoronként egy csillag-delta váltó indítóegység, gyárilag szerelve és huzalozva

- Egyetlen villamos csatlakozás a teljes hűtőberendezésnek (erősáram és vezérlés)

- Transzformátor biztosítékokkal a primer és a szekunder körben

# Vezérlőrendszer

- Mikroprocesszor alapú – Arányos és integráló típus

- Kezelőegység szöveges kijelzővel

- Menürendszerű hozzáférés valamennyi vezérlő és biztonsági paraméterhez

- Az alábbiakat biztosítja :

- Terhelés szabályozás

- Hibakeresés

- A kompresszorok és ventilátorok indítása

- Diagnosztika és felügyelet

- Kompenzáló beavatkozásokat végez a túl magas vagy túl alacsony nyomás miatt történő leállítás elkerülése érdekében

- Képes az épületvezérlési rendszerhez való közvetlen csatlakozásra a LonTalk™ nyílt kommunikációs protokoll segítségével

# Text boxes

Léghűtésű R sorozat Csavarkompresszoros folyadékhűtő

RTAC 120−400

(400−1500 kW – 50 Hz)

## RLC-PRG002-HU

## CG-PRGXXX-HU

A berendezés 
leírása