# Description refroidisseur

- Réfrigérant R134a

- 2 circuits frigorifiques – 2 compresseurs

- Délestage jusqu’à 15% de la pleine charge

- Compresseur(s) semi-hermétique(s) à vis horizontal(aux)

- Un évaporateur multi-tubulaire

- Détendeurs électroniques

- Une seule entrée d’eau et une seule sortie d’eau

- Un seul point d’alimentation électrique pour tout le refroidisseur

- Régulation par microprocesseur avec interface utilisateur

- Qualifiées et certifiées en fonction des standards Eurovent

- En conformité avec les directives CE en matière d’équipement de machines, électromagnétique et de pression (PED) et aux législations nationales la transposant

# Caractéristiques de construction

- Entièrement peinte – 500 heures de tenue en test de brouillard salin minimum

- Coffets électriques à l’épreuve des intempéries

# Caractéristiques compresseur

- Compresseur semi-hermétique à vis horizontal

- Entraînement direct – Vitesse maxi des vis : 3000 tr/min à 50 Hz

- 2 rotors dans le même plan horizontal

- Moteur refroidi par les gaz d’aspiration

- Lubrification en huile par différentiel de pression réfrigérant ente HP et BP

- Contrôle continu de la charge du compresseur par tiroir de régulation activé par pression d’huile

- Démarreur étoile-triangle

- Filtre à huile intégré

# Caractéristiques évaporateur

- Type multitubulaire

- Protection contre le gel par ruban thermique

- Raccords eau à bride

## Condenseur

- Ailettes ajourées en aluminium serties mécaniquement sur tubes cuivre

- Sous-refroidisseur et refroidisseur d’huile intégrés au circuitage

# Ventilateurs

- Pales en matériau composite

- Moteur classe F, IP55

- Roulement à billes moteur lubrifiés à vie

Circuit frigorifique

- 2 circuits frigorifiques, avec un compresseur unique sur chaque circuit

- Par circuit :

- Vanne d’arrêt liquide

- Filtre déshydrateur à cartouche remplaçable

- Détendeur électronique

- Vanne de chargement

- Clapets anti-retour sur lignes de refoulement et d’huile

- Charge complète de fonctionnement en réfrigérant R134a et en huile

# Coffret électrique

- Entièrement monté et câblé en usine

- A l’épreuve des intempéries

- Porte d’accès à ouverture complète

- Sectionneur d’unité à commande externe verrouillable et cadenassable

- Un démarreur étoile triangle à transition fermée par compresseur entièrement monté et câblé en usine

- Un seul point d’alimentation électrique pour tout le refroidisseur (puissance et contrôle)

- Bobinages primaires et secondaires du transformateur de contrôle protégé par fusible

# Système de régulation

- Régulation par microprocesseur – de type proportionnel, intégral et dérivé

- Interface utilisateur affichant les messages en language clair

- Accès à tous les paramètres de contrôle et de sécurité par différents menus

- Assure :

- Contrôle de la charge

- Détection des défauts

- Démarrage des compresseurs et ventilateurs

- Diagnostic et supervision

- Prend des mesures  correctives pour prévenir un arrêt dû à des hautes et basses pressions ou surintensité anormales

- Possibilité d’avoir une interface utilisateur à distance pouvant contrôler un groupe de 4 unités

- Possibilité de connexion à un système de gestion centralisée du bâtiment aux moyens d’une interface de communication.

# Text boxes

Description
Unité

Refroidisseurs de liquide à condensation par air Série R(

Modèles RTAD 85 à 180

(250 de 650 kW – 50 Hz)

## RLC-PRG003-FR

## CG-PRGXXX-E4

Trane

##### A business of American Standard

Companies

www.trane.com

Pour plus d'informations, contactez

votre agence locale ou contactez-nous par e-mail à l’adresse suivante :

comfort@trane.com

Numéro de commande de publication 	RLC-PRG003-FR

Date 				09/03

Remplace		RLC-PRG003-FR_1002

Stocké à/en 		Europe

La société Trane poursuit une politique de constante amélioration de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception desdits produits.

Société Trane – Société Anonyme au capital de 61 005 000 Euros – Siège Social : 1 rue des Amériques  – 88190 Golbey – France – Siret 306 050 188-00011 – RSC Epinal B 306 050 188

Numéro d'identification taxe intracommunautaire : FR 83 3060501888