# Descrizione del refrigeratore

	Refrigerante R134a

	Due circuiti frigoriferi - Due compressori

	Capacità di scarico fino al 15% del pieno carico

	Compressore/i rotativo/i a vite semiermetico/i orizzontale/i

	Un evaporatore a fascio tubiero

	Valvole di espansione elettroniche

	Un collegamento di ingresso acqua e un collegamento di uscita acqua

	Un’unica alimentazione principale per il refrigeratore

	Modulo di controllo a microprocessore con interfaccia utente

	Classificato e certificato in conformità alle norme Eurovent

	Conforme alle direttive della comunità europea per le attrezzature meccaniche, elettromagnetiche e a pressione o alle normative nazionali.

# Caratteristiche di costruzione

	Interamente verniciato - la verniciatura viene testata almeno 500 ore con prova a spruzzo di soluzione salina nebulizzata

	Pannelli elettrici impermeabili

# Caratteristiche del compressore

	Rotativo a vite semiermetico orizzontale

	Trasmissione diretta - velocità massima della vite: 3000 giri/min a 50 Hz

	Due rotori sullo stesso piano orizzontale

	Motore raffreddato dal gas aspirato

	Lubrificazione ad olio tramite differenziale pressione refrigerante compresa tra HP e LP

	Controllo continuo del carico tramite valvola di parzializzazione a cassetto  azionata dalla pressione dell’olio

	Avviatore stella-triangolo

	Filtro olio incorporato

# Caratteristiche dell’evaporatore

	A fascio tubiero

	Protezione antigelo tramite nastro termico

	Collegamenti idraulici flangiati

## Condensatore

	Alette in alluminio legate meccanicamente a tubi in rame

	Il circuito comprende sottoraffreddatore e radiatore dell’olio

# Ventilatori

	Pale del ventilatore in materiale composito

	Motore IP55 classe F

	Motore con cuscinetti sferici lubrificati in modo permanente

Circuito frigorifero

	Due circuiti frigoriferi, con un compressore ciascuno

	Ogni circuito comprende:

- -	Valvola di intercettazione della tubazione liquido

- -	Filtro disidratatore con elemento intercambiabile

- -	Valvola di espansione elettronica

- -	Valvola di carico

- -	Valvole di ritegno linea olio e scarico

- -	Carica operativa completa del refrigerante R134a e olio

# Pannello elettrico

	Completamente montato e cablato in fabbrica

	Resistente alle intemperie

	Sportelli di accesso ad apertura completa

	Sezionatore attraverso il portello dotato di dispositivo di bloccaggio

	Un avviatore stella-triangolo con transizione chiusa per compressore completamente montato e cablato in fabbrica

	Un’unica alimentazione principale per l’intero refrigeratore (alimentazione e controllo)

	Trasformatore di tensione di comando con fusibili primari e secondari

# Sistema di controllo

	A microprocessore - Tipo proporzionale integrato derivativo

	Interfaccia utente con messaggi in lingua corrente

	Accesso a tutti i parametri di controllo e sicurezza attraverso diversi menu

	Assicura:

-	Controllo del carico

-	Rilevamento guasti

-	Avvio di compressori e ventilatori

-	Diagnostica e supervisione

	Prende misure correttive per impedire l’arresto dovuto ad una pressione eccessivamente bassa o alta e sovracorrenti

	Possibilità di richiedere un’interfaccia utente remota in grado di controllare un gruppo di quattro unità

	Possibilità di interconnessione con un sistema di gestione tecnica centralizzata degli impianti tramite un’interfaccia di comunicazione.

# Text boxes

## CG-PRGXXX-E4

## CG-PRGXXX-E4

## CG-PRGXXX-E4

## CG-PRGXXX-E4

Numero ordine documentazione 	RLC-PRC003-IT

Data 	                  09/03

Sostituisce	                 RLC-PRG003-IT_1002

Documentazione archiviata in 	                  Europa

Poiché Trane adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto e dei dati ad esso relativi, si riserva il diritto di modificarne la progettazione e le specifiche in qualsiasi momento, senza previo avviso.

Société Trane – Société Anonyme au capital de 61 005 000 Euros – Siege Social:1 rue des Amériques – 88190 Golbey – France – Siret 306 050 188-00011 – RSC Epinal B 306 050 188

Numéro d'identification taxe intracommunanutaire: FR 83 3060501888

Trane

##### A business of American Standard

Companies

www.trane.com

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Trane locale o inviare una e-mail all’indirizzo:

comfort@trane.com

Refrigeratore di liquido con compressore rotativo a vite Serie R(

Modello RTAD da 85 a 180

(da 250 a 650 kW – 50 Hz)

## RLC-PRG003-IT

Descrizione
dell'unità