# Descripción de la enfriadora

- Refrigerante R134a

- Dos circuitos frigoríficos

- Capacidad de descarga hasta el 15% de la carga máxima

- Compresores de tornillo semiherméticos horizontales

- Un evaporador de tipo tubular con sistema de pulverización de refrigerante

- Válvulas de expansión electrónicas

- Una conexión de entrada de agua y una conexión de salida de agua

- Una sola toma de alimentación principal para toda la enfriadora

- Control por microprocesador con interfaz de usuario

- Con homologación y certificación de la normativa Eurovent

- Cumple los requisitos de la CE sobre maquinaria, directivas sobre equipos electromagnéticos y de presión y normativas nacionales.

# Características de fabricación

- Pintado totalmente, debe superar una prueba de pulverización de sal durante 500 horas como mínimo

- Cuadros eléctricos contra intemperie

- Protección de las baterías para transporte e izado

# Características del compresor

- Compresores de tornillo semiherméticos horizontales

- Accionamiento directo con una velocidad máxima de tornillo de 3.000 rpm a 50 Hz

- Dos rotores en el mismo plano horizontal

- Motor enfriado por gas de aspiración

- Lubricación de aceite por diferencia de presión del refrigerante entre lados de alta y baja presión

- Control de carga continuo mediante válvula de corredera accionada con aceite a presión

- Arrancador con cableado en estrella-triángulo

- Filtro de aceite integrado

# Características del evaporador

- Tipo tubular con sistema de pulverización de refrigerante

- Protección antihielo mediante resistencias de alambre fino

- Conexiones hidráulicas de tuberías acanaladas para acoplamientos Victaulic

## Condensador

- Aletas de aluminio con hendiduras unidas a tubos de cobre sin soldaduras

- Circuitos con subenfriamiento

# Ventiladores

- Álabes de los ventiladores fabricados en material compuesto

- Clase F, motor IP55

- Motor con cojinetes de bolas de lubricación permanente

Circuitos frigoríficos

- Dos circuitos frigoríficos con uno o dos compresores interconectados

- Por circuito:

- Válvula de corte de la línea de líquido

- Filtro deshidratador de cartucho sustituible

- Válvula de expansión electrónica

- Válvula de carga

- Válvulas de descarga y retención del conducto de aceite

- Carga de funcionamiento completa de refrigerante R134a y aceite

# Cuadro eléctrico

- Totalmente montado y cableado en fábrica

- Contra intemperie

- Puertas de acceso de apertura completa

- Seccionador general con manecilla accionable sin abrir la puerta

- Un arrancador de transición cerrada con cableado en estrella-triángulo totalmente montado y cableado en fábrica para cada compresor

- Una sola toma de alimentación principal para toda la enfriadora (alimentación y control)

- Transformador de potencia de control con circuitos primario y secundario protegidos por fusibles.

# Sistema de control

- Control por microprocesador de tipo proporcional integral

- Interfaz de usuario que muestra mensajes legibles completos

- Acceso a todos los parámetros de control y seguridad a través de diferentes menús

- Garantiza :

- Control de carga

- Detección de anomalías

- Arranque de los compresores y ventiladores

- Supervisión y diagnosis

- Toma de medidas correctoras para evitar desconexiones debidas a niveles de presión alta o baja anómalos y sobrecorriente

- Posibilidad de interconexión directa con un sistema de gestión de edificios mediante el protocolo de comunicaciones abierto LonTalk™

# Text boxes

Descripción de la unidad

Enfriadora con compresor de tornillo de condensación por aire Series R(

Modelo RTAC 120 a 400

(400 a 1.500 kW – 50 Hz)

## RLC-PRG002-ES

## CG-PRGXXX-E4